## Slide 1
Physical Electronics Ⅱ
Semiconductor Electronics Ⅱ
TCAD simulation : MOSFET

## Slide 2: Content
◇ Introduction
◇ SDE
◇ SDEVICE
◇ Inspect

## Slide 3: Content
◇ Introduction
◇ SDE
◇ SDEVICE
◇ Inspect

## Slide 4: TCAD Simulation 소개
Technology Computer-Aided Design (TCAD)
: 반도체 소자 성능 예측 및 최적조건 제시 + 제작 비용 및 시간 절감
Physical Model 기반 소자/회로 해석 (반도체 재료/소자의 물리적 특성 이해)
cf.) Equivalent Circuit Model ( SPICE)
IBM.com

## Slide 5: TCAD Simulation 소개
Synopsys 는 원자 단위에서 회로 레벨까지 다양한 시뮬레이션 해석 툴 제공
실습 툴 소개 [Most Synopsys tools: Tclsh script, excluding SDE (Scheme)]
Sentaurus Device Editor (SDE)
: 2D/3D 구조 형성(Drawing, Boolean)
(Process simulation X)
SDEVICE
: 물리 모델 기반 소자 특성 시뮬레이션
DC, AC, Transient 해석
SVISUAL
: 소자 구조 내 현상 분석,
전기적 특성 분석, 주요 파라미터 추출
INSPECT
: 전기적 특성 분석, 주요 파라미터 추출

## Slide 6: Content
◇ Introduction
◇ SDE
◇ SDEVICE
◇ Inspect

## Slide 7: SDE 생성
1. ‘No Tools’ 우클릭  ‘Add’ 클릭
2. ‘Add Tool’ 창이 열리면 ‘Tools’ 클릭
3. ‘Select DB Tool’ 창이 열리면 ‘SDE’ 클릭 후 ‘OK’ 클릭
4. Name과 Label에 ‘SDE’ 설정
5. Batch 클릭 후 ‘OK’ 클릭

## Slide 8: SDE Input Command
1. ‘SDE’ 우클릭  ‘Edit input’ 클릭  ‘Commands’ 클릭
2. 파일 내 SDE command 입력

## Slide 9: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
x
y
Coordinate
Parameters | Values
Lg | 1.0 μm
Lsd | 0.5 μm
Tbody | 1.2 μm
Tsd | 0.3 μm
Tox | 0.02 μm
Nd | Arsenic 1020 cm-3
Na | Boron 1017 cm-3
Source
Nd
Gate oxide (SiO2)
Gate (TiN)
Lg
Tsd
Tbody
Lsd
Tox
Drain
Nd
Body
Na
Tg=0.5μm

## Slide 10: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
1
2
이전에 수행하였던 작업을 clear하여 새로운 작업공간 형성
1
2
Parameter 변수 선언
(define 변수 명 @변수 이름@)
(빨간색으로 표시한 부분만 수정하여 작성할 것)
▼ SDE command (1) 변수 선언
주석 처리
- 변수명과 변수이름은 같을 필요없음.
- @XX@ 내 동일한 이름 (XX)이 swb 내 변수로 반드시 지정되어야 함.

## Slide 11: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
3
3
영역 정의
▼ SDE command (2) 소자 영역 설정
(sdegeo:create-rectangle (position 영역 좌하단 좌표) (position 영역 우상단 좌표) “영역 물질” “영역 이름”)
SDE Scheme script 내 변수의 사칙연산은 (연산자 변수/숫자 변수/숫자 ….. ) 로 지정해야 함
(연산자 : +, -, *, / )
Example | Scheme script
a + b | (+ a b)
0.5a + b | (+ (* 0.5 a) b)
a/2 + 5 | (+ (/ a 2) 5)
-a | (- 0 a) or (* -1 a)

## Slide 12: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
3
▼ SDE command (2) 소자 영역 설정
해당 command 입력 시
((Lsd + Lg + Lsd), Tbody, 0)
(0.0, 0.0, 0.0)
x
y
(Body)

## Slide 13: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
3
▼ SDE command (2) 소자 영역 설정
해당 command 입력 시
(Body)
(Gate Oxide)
(Gate)
Source/Drain constant doping 시 source/drain영역 설정 필요
 본 시뮬레이션에서는 gaussian doping 예정
x
y

## Slide 14: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
4
▼ SDE command (3) Contact 영역 설정
4
contact 정의
(sdegeo:define-contact-set “contact 이름” 4.0 (color:rgb 1.0 0.0 0.0) “##”)

## Slide 15: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
5
▼ SDE command (3) Contact 영역 설정
5
contact 위치 설정
(sdegeo:insert-vertex (vertex 위치 좌표))
(sdegeo: set-contact(list(car(find-edge-id(contact 위치 좌표)))) “contact 이름”)
 정의된 contact 에 Device Simulation 시 원하는 Bias 인가 및 조건 설정 가능
vertex 형성
4

## Slide 16: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
▼ SDE command (3) Contact 영역 설정
4
5
Source
Nsd
Gate oxide (SiO2)
Gate (TiN)
Drain
Nsd
Body
Nbody
‘source’ contact
‘drain’ contact
‘body’ contact
‘gate’ contact

## Slide 17: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
6
6
Constant doping 영역 형성
(sdedr: define-constant-profile “Const.이름” “도펀트” 도핑농도)
(sdedr: define-constant-profile-region “PlaceCD.이름” “Const.이름” “영역 이름”)
▼ SDE command (4) Doping 영역 설정
이름 같아야 함
이름 같아야 함
3

## Slide 18: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
7
7
Analytic doping 설정
(sdedr: define-refeval-window “도핑윈도우명” “Line” 윈도우 좌표1 윈도우 좌표2)
(sdedr: define-gaussian-profile “Impl.이름” “도펀트” “PeakPos” 피크농도위치 “PeakVal” 피크도핑농도
“ValueAtDepth” 접합면농도 “Depth” 접합면 깊이 “Gauss” “Factor” Lateral 확산정도)
(sdedr: define-analytical-profile-placement “Impl.이름” “Impl.이름“ “도핑윈도우명“ “Negative” “NoReplace” “Eval”)
▼ SDE command (4) Doping 영역 설정
이름 같아야 함

## Slide 19: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
해당 command 입력 시
6
▼ SDE command (4) Doping 영역 설정
7

## Slide 20: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
▼ SDE command (5) Mesh 영역 설정
8
8
각 영역 mesh 정의 및 설정
(sdedr:define-refeval-window “mesh 영역 이름” “Rectangle” “영역 좌표”)
(sdedr:define-refinement-size “mesh 크기 이름” mesh size x 최대, x 최소, 0, y최대, y최소, 0)
(sdedr: define-refinement-placement “mesh 위치 이름” “mesh 크기이름” (list “window” “mesh 영역 이름”))
이름 같아야 함
이름 같아야 함

## Slide 21: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
▼ SDE command (5) Mesh 영역 설정
8
8
각 영역 mesh 정의 및 설정
Body, gate : 반도체 소자의 특성에 중요하지 않은 부분은 mesh를 넓게 설정
Oxide, channel : 반도체 소자의 특성에 중요한 부분은 mesh를 좁게 설정

## Slide 22: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
▼ SDE command (5) Mesh 영역 설정
8
각 영역 mesh 정의 및 설정
각 meshing point 마다 푸아송 방정식(Poisson equation) 및 연속 방정식 (Continuity equation) 을 self-consistent 하게 계산해 전하, 전기장, 포텐셜, 및 전류 밀도 정보 확보
Mesh가 넓으면 계산의 정확도 감소, 시뮬레이션 시간 감소
Mesh가 좁으면 계산의 정확도 증가, 시뮬레이션 시간 증가
 Meshing 최적화 중요
Channel
Body
Oxide
Gate

## Slide 23: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
▼ SDE command (6) 구조 파일 생성 설정
9
구조 파일 생성
SWB상 해당 노드 번호를 바탕으로 tdr 구조 파일 생성
Ex.) SDE 구조를 돌리는 node가 21번일 경우, 구조 파일명: n21_msh.tdr
만약 (sde:build-mesh “n@node@_Final”)로 저장할 시, 구조 파일명: n21_Final_msh.tdr
9
SWB 노드는 F9 눌러 확인 가능

## Slide 24: SDE 활용한 MOSFET 구조 생성
▼ SDE command (7) 변수 설정
1. SDE 하단 칸 우클릭  Add Parameter/Values 클릭
2. Parameter : SDE command에서 선언한 변수이름 입력(ex. Lg)
3. List of Value : 해당 변수의 값 입력 (기본 길이 단위: μm) (ex. 1  1 μm)
띄어쓰기를 통해 여러 값 동시에 입력 가능 (ex. 1 0.9)
4. OK 클릭  Lg에 1, 0.9 할당
Project 화면에서 변수 값 설정

## Slide 25: SDE Simulation 실행
▼ SDE Simulation Run
1. Command 입력 완료 후 저장  input file 닫기
2. SDE 아래칸 우클릭  Run 클릭
3. Run 창이 뜨면 Queue 칸을 ‘local:default’ 확인 후 OK 클릭

## Slide 26: SDE Simulation 상태 확인
▼ SDE Simulation Run
1. Run 동작 시, running 상태로 변경
2. Command 이상 없을 시, 완료 상태로 변경
3. Command 이상 있을 시, error 상태로 변경
4. Error 발생 시, command 재확인 및 수정 진행 후 run 재실행
(error 발생한 node를 더블클릭하여 error 원인 확인 가능)
<None 상태>
<Running 상태>
<완료 상태>
<Error 상태>

## Slide 27: SDE Simulation 구조 확인
▼ S-Visual 을 활용한 tdr 파일 열기
tdr 파일을 S-Visual 툴로 열어 SDE command 에서 선언한 반도체 소자 구조, 컨택, 도핑, 메시 구조 확인 가능.

## Slide 28: SDE Simulation 구조 확인
▼ Mesh 확인
1. Mesh를 확인하고 싶은 영역 체크
2. 해당 영역의 mesh 확인 가능 (oxide와 channel에 좁은 mesh)

## Slide 29: Content
◇ Introduction
◇ SDE
◇ SDEVICE
◇ Inspect

## Slide 30: SDEVICE Manual
1. ‘SDE’ Tool 상에서 우클릭  ‘Add’ 클릭
2. ‘Add Tool’ 창이 열리면 ‘Tools’ 클릭
3. ‘Select DB Tool’ 창이 열리면 ‘SDEVICE’ 클릭 후 ‘OK’ 클릭
4. Name과 Label에 ‘SDEVICE’ 설정되었으면 완료
5. Label은 각 SDEVICE 코드마다 다르게 설정하면 쉽게 구분 가능
▼ SDEVICE Tool 생성

## Slide 31: SDEVICE Manual
1. ‘SDEVICE’ Tool 상에서 우클릭
2. Edit Input – Include Materials 클릭  ‘Include Materials in Parameter File’
3. ‘SiO2’, ‘TiN’, ‘Silicon’ 체크 후 ‘OK’ 클릭
4. Edit Input – Parameter 클릭 후, 물질.par 파일 생성 확인
Parameter : 물리 모델 계산 시, 정의된 물질 파라미터 적용
▼ SDEVICE Parameter 생성

## Slide 32: SDEVICE Manual
1. ‘SDEVICE’ Tool 상에서 우클릭
2. Edit Input – Commands 클릭
3. Simulation code 입력 및 저장
▼ SDEVICE Command 생성
SDEVICE Simulation Code

## Slide 33: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Command 생성
1. 입력, 출력 파일 정의
2. Electrode 정의 (Initial 전압, Workfunction 설정)
3. 반도체 물리 모델 선언
4. Plot (tdr 파일 내 해석하고자 하는 물리 현상(변수) 선언)
5. Math (물리 모델 기반 계산을 위해 필요한 수학적 모델 및 조건 선언)
6. Solve (DC, AC, Transient 해석을 위한 전압, 시간, 주파수 등을 설정)

## Slide 34: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Command 생성
1
3
1
입력, 출력 파일 정의
DC 해석에 필요한 파일 정의
Input file
Grid = “@tdr@”
Plot = “@tdrdat@”
Current = “@plot@”
Output file
Parameter = “@parameter@”
: Device 구조 및 도핑 profile 정의
: Mesh output 정의
: 전류, 전압과 같은 전기적 output data 정의
: sdevice에서 사용할 물질들의 parameter file
: Data log와 프로토콜 정의
Output = “@log@”
2

## Slide 35: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Command 생성
2
Electrode 설정
- 각 전극의 이름은 SDE code에서 정의한 Contact 이름과 동일해야 함
- Poisson/Continuity Eq. 계산 시 초기 전압 및 해당 전극의 Workfunction 설정
- 선언한 electrode는 plt file에서 ID-VG 분석을 위해 사용됨
1
3
2

## Slide 36: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Command 생성
Fermi: Fermi-Dirac Statistical 모델 활성화
DopingDependence: mobility와 도핑농도 연관성
HighFieldSaturation: velocity saturation
NoBandGapNarrowing: bandgap narrow 적용 X
SRH: Recombination-Generation
Band2Band: band to band tunneling 모델
정확한 소자 해석을 위해 올바른 물리 모델을 정의해야 함.
자세한 모델 설명은 SDEVICE 매뉴얼 참고
1
3
2
3
물리 모델 정의
- 시뮬레이션에 적용하고자 하는 물리적 현상을 활성화하려면 적절한 모델 선언 필요
- 각 물리적 현상 중에도 여러 종류의 모델 존재 매뉴얼 참고하여 선택

## Slide 37: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Command 생성
4
5
4
Plot
- 물리 모델로 계산된 현상을 tdr 파일로 시각화하기 위해 관련 변수 선언
 S-Visual 내 선언된 변수 클릭으로 확인 가능
- Plot에서 선언 가능한 변수는 매뉴얼 참고

## Slide 38: SDEVICE Manual
If |∆x| < error,
then it converges
- Physics에서 선언한 물리적 현상의 계산을 위해 필요한 수학적 모델(상수)들 정의
물리 모델 기반 방정식의 풀이 방법론 설정 (Newton iteration)
▼ SDEVICE Command 생성
4
< Iteration 설정값 이하에서 계산값 수렴한 경우>
5
Math
5
< Iteration 설정값 이상에서도 error가 설정값 이하로 감소하지 못한 경우>
- ExitOnFailure: 오류 발생 시 계산을 이어가지 않고 즉시 실행 종료 (Runtime 줄이기 위함)

## Slide 39: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Command 생성
6
Coupled ( Iterations=100 ) { Poisson }
초기 조건 기반 소자 구조 내 initializing
Poisson Eq. 풀고 Poisson + Electron/Hole Continuity Eq. 을 순차적으로 진행 (수렴 이슈 방지)
: 초기 조건 기반 Poisson Eq.을 Interation 100 회까지 해석
Math설정 내에선 50회 지정했으나, 여기 적으면 예외로 100회
save (FilePrefix=“vd0_n@node@”)
: SWB 상 21번 노드에 시뮬레이션이 진행중이라면
Electrode 초기 조건으로 해석된 정보를 vd0_n21_des.sav 와 vd0_n21_circuit_des.sav 파일로 저장
plot (FilePrefix=“vd0_n@node”)
: Electrode 초기 조건으로 해석된 구조 파일을 저장
파일명은 vd0_n21_des.tdr
6
Solve – ID-VG curve
- 설정된 전극의 초기 조건을 바탕으로, DC 해석을 위해 필요한 Equation들을 Newton iteration 방식으로 계산하기 위한 세팅

## Slide 40: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Command 생성
6
Quasistationary
( InitialStep=1e-4 MaxStep=1e-1 MinStep=1e-7
Goal { name=“drain” voltage=1.0} )
{ Coupled { Poisson Electron Hole } }
DC해석: Quasistationary, 과도응답해석: Transient
VD = 0  1.0V
(초기 조건 → 1.0V)
VG = 0V (Electrode 초기 조건)
Drain에 step별 전압을 상승시키며
Poisson 및 Continuity 방정식을 푼다
계산수렴 잘되면 전압 변화 간격 증가
초기전압: 0 V
정규화: 0
목표전압: 1.0V
정규화: 1
계산수렴 안되면 전압 변화 간격 감소

## Slide 41: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Command 생성
6
save (FilePrefix=“vd_initial_n@node@”)
: Drain 전압을 1.0 V 까지 해석한 구조 파일을 저장.
추후 Vd = 1.0 V 조건에서 시뮬레이션할 때, 다시 처음부터 계산할 필요 없이 vd_initial_n@node@ 파일을 load해서 시작 (시간절감)
: 저장된 vd_initial_n21_des.sav 및 vd_initial_n21_circuit_des.sav 파일 로딩
 저장된 조건에서 여러 biasing 가할 때 씀
plot (FilePrefix=“vd_initial_n@node@”)
: Vd = 1.0 V, Vg = 0 V (Vg는 초기조건) 까지 해석한 구조 파일을 저장
파일명: vd0_initial_n21_des.tdr
Load (FilePrefix=“vd_initial_n@node@”)

## Slide 42: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Command 생성
6
NewCurrentPrefix=“IdVg_L_”
: 해당 코드 아래 bias 조건에 따른 정보들을
IdVg_L_n21_des.plt 파일 내에 저장한다는 명령어
NewCurrentFile 조건 이전에 해석된 데이터는 저장 안 됨
IdVg_n21_des.plt  Vd = 1.0 V 기반 Vg = -1.0 ~ 3.0 V
VD = 1.0 V
VG = 0V  -1.0 V
(직전에 설정된) Vd = 1.0 V 기반, Vg 을 -1.0 V 까지
가하며 Poisson 및 Continuity 방정식을 푼다
Plot (FilePrefix=“Vg_n1.0_n@node@”)
: Vd = 1.0 V, Vg = -1.0 V 까지 해석한 구조 파일을 저장
파일명: Vg_n1.0_n21_des.tdr
VD = 1.0 V
VG = 1.0 V  3.0 V

## Slide 43: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Command 생성
6
NewCurrentPrefix=“IdVd_L_”
: IdVd_n21_des.plt  Vg = @Vg@ 기반 Vd = 0 ~ 1.0 V
VD = 0  1.0 V
VG = @Vg@
VD = 0 (초기 조건)
VG = 0  @Vg@ (초기 조건 → @Vg@)
6
ID-VD curve

## Slide 44: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Parameter 파일
1. ‘SDEVICE’ Tool 상에서 우클릭
2. Edit Input – Parameter 클릭
3. 앞서 Parameter 체크를 통해 선택했다면 Material=“SiO2”, “TiN”, “Silicon” 3종류에 대한 par 파일이 생성된 상태 TiN과 같은 전극 물질은 Bandgap { Workfunction = 4.35 } 과 같이 입력 후 저장하여 Workfunction 설정도 가능 (device code에서 설정 권장)
 TiN (Gate) Workfunction 을 통해 MOSFET IV VTH 수정 가능

## Slide 45: SDEVICE Manual
▼ SDEVICE Simulation 실행
1. Command 입력 완료 후 저장  input file 닫기
2. SDEVICE 아래칸 우클릭  Run 클릭 (or Ctrl+R)
3. Run 창이 뜨면 Queue 칸을 ‘local:default’ 확인 뒤 OK 클릭

## Slide 46: SVISUAL Manual
▼ SVISUAL 실행
1. 분석하고자 하는 node (시뮬레이션이 진행된 황색 셀) 선택 후, Sentaurus Visual 실행
2. SDEVICE에서 저장한 IdVg_n2_des.plt 선택 후 Ok

## Slide 47: SVISUAL Manual
▼ Transfer Characteristics (ID-VG)
1. Data에서 우측 그래프에 plot을 원하는 data 선택 X축 data 선택 (gate → OuterVoltage) : X축에 VG 선택 Y축 data 선택 (drain → TotalCurrent) : Y축에 ID 선택

## Slide 48: SVISUAL Manual
▼ Transfer Characteristics (ID-VG)
1. Y축 로그 처리하면 Log(ID) vs. VG plot 확인 가능

## Slide 49: SVISUAL Manual
▼ SVISUAL function
1. Curves에서 .plt file 기반으로 만든 Log(ID) vs. VG plot 선택 가능
2. Trans. 기능을 통해 여러 수식 적용 가능 (1차미분, 절대값, etc..)

## Slide 50: SVISUAL Manual
▼ Non-ideal effects, SCE
1. 여러 조건에서 그려진 curve들을 한 번에 비교하고 싶으면, 여러 개의 셀을 동시에 선택해서 SVISUAL을 실행하는 방법과,
2. 이미 열려 있는 SVISUAL 창에 원하는 plt 파일을 추가하는 방법이 있음

## Slide 51: SVISUAL Manual
1. New XY Plot으로 새로운 curve를 만들 수 있음
2. 여러 bias 조건의 ID-VG curve들을 비교하여 non-ideal effect, SCE 등을 확인 가능
▼ Non-ideal effects, SCE

## Slide 52: SVISUAL Manual
▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석
1. Vd = 1.0 V 기반 Vg = 0 V, 1.4 V, 3.0 V tdr 파일 선택 후 OK 클릭
(저장된 Bias 정보는 SDEVICE command 에서 확인)

## Slide 53: SVISUAL Manual
▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석
1. 3가지 tdr 파일을 동시에 링크 (마우스로 shift 누른채 모두 클릭)  Link 클릭
2. Axes 누른 후, Interchange Axes 클릭 (체크 해제)
3. Y축 누른 후, Main → Inverted 클릭 (체크 해제)
Link
Axes

## Slide 54: SVISUAL Manual
▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석
Scalars or Vectors 내 확인하고 싶은 분포를 클릭 (SDEVICE command Plot 정의)
1. eDensity 클릭 후, tdr 파일이 Vg 에 따라 변화함을 확인
2. 내 누르면 tdr 확대 가능. 화살표 눌러 tdr 파일 변경.
eDensity
Vg = 0 V
Vg = 1.4 V
Vg = 3.0 V

## Slide 55: SVISUAL Manual
▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석
1. 1D Profile 확인을 위해 오른쪽 Precision Cuts 클릭
2. Alignment (x or y축) 확인 후 First Cutline 내 원하는 좌표 입력.
Ex) Channel 방향으로 eDensity 확인을 위해 y축 1.195 (5nm 깊이) 입력 후 Create Cuts
Vg = 0 V
Vg = 1.4 V
Vg = 3.0 V

## Slide 56: SVISUAL Manual
▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석
1. Gate 전압에 따른 1D eDensity Profile 확인

## Slide 57: SVISUAL Manual
▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석
1. Cutline 을 따라 원하는 profile 확인 가능

## Slide 58: Content
◇ Introduction
◇ SDE
◇ SDEVICE
◇ Inspect

## Slide 59: Inspect Manual
▼ MOSFET 특성 분석을 위한 주요 parameters
ⓐ Threshold Voltage (VTH)
ⓑ Subthreshold Swing (SS)
ⓒ On / off current (ION/IOFF)
ⓓ Drain Induced Barrier Lowering
DIBL= {VTH (High) – VTH (Low)} / ΔVDD [mV/V]
On current (ION)
DIBL
SS
Off current (IOFF)
VTH

## Slide 60: Inspect Manual
▼ Inspect 생성 방법
1. ‘SDEVICE’ 우클릭  ‘Add’ 클릭
2. ‘Add Tool’ 창이 열리면 ‘Tools’ 클릭
3. ‘Select DB Tool’ 창이 열리면 ‘INSPECT’ 클릭 후 ‘OK’ 클릭
4. Name과 Label에 ‘INSPECT’ 설정 확인 후 ‘OK’ 클릭

## Slide 61: Inspect Manual
▼ Inspect 생성 방법
1. ‘INSPECT’ 우클릭  ‘Edit input’ 클릭  ‘Commands’ 클릭
2. 파일에 Inspect command 입력 (첨부 파일 및 command 설명 페이지 참고하여 작성할 것)

## Slide 62: Inspect Manual
▼ Inspect 생성 방법
1. Curve에서 값을 추출하기 위한 EXTRACT library 로드
2. SDEVICE에서 생성한 그래프 파일을 로드 후 “iv” 에 저장
3. @previous | -2@  목표로 하는 SDEVICE node의 .plt 파일을 불러옴 (숫자는 SDEVICE node의 개수와 순서에 따라 달라질 수 있음)
-0
-1
-2

## Slide 63: Inspect Manual
▼ Inspect 생성 방법
1. “idvgs” 에 iv파일에서 추출한 gate OuterVoltage, drain TotalCurrent 저장
2. 해당 코드로 ID-VG curve 생성

## Slide 64: Inspect Manual
▼ Inspect 생성 방법
1. idvgs 파일에서 Y축이 1e-7 x (W/L)일 때, gate voltage 추출
(Constant current method, ID-VG 그래프 확인 후 기준 current 조절 필요, 강의자료 W10-2 p.366 참고)
2. idvgs 파일에서 X축이 Vth일 때, subthreshold slope 추출
3. idvgs 파일에서 X축이 0 (Vg = 0 V)일 때, Off current 추출
idvgs 파일에서 X축이 3 (Vg = 3.0 V)일 때, On current 추출
1
2
3

## Slide 65: Inspect Manual
▼ Inspect 생성 방법
1. on/off ratio 계산
2. ratio 를 소수점 셋째자리 포함 지수함수 형태로 설정
3. 소수점 셋째자리까지 표현된 ratio를 OnOffRatio로 SWB상에 추출
1
2
3

## Slide 66: Inspect Manual
▼ Inspect 생성 방법
1. Command 입력 완료 후 저장  input file 닫기
2. INSPECT 아래칸 우클릭  Run 클릭
3. Run 창이 뜨면 Queue 칸을 ‘local:default’ 확인 뒤 OK 클릭